Инструкция по замене или заправки штемпельных подушек в автоматических оснастках COLOP


Если отпечаток Вашей печати или штампа становится менее насыщенным, необходимо выполнить одну из следующих операций.

Вариант 1
Осуществить замену штемпельной подушки на новую, как рекомендует производитель оснастки, австрийская компания COLOP.
Ресурс новой штемпельной подушки, заправленной в производственных условиях, составляет примерно 2000-3000 отпечатков.
Использование новой подушки дает возможность получить более четкий отпечаток.
Для ее замены нажмите на верхнюю часть корпуса (примерно на 0,5 см) и зафиксируйте с помощью кнопок. В этом положении подушка легко вынимается из корпуса, не затрагивая клише. Вставьте новую подушку и розфиксуйте оснастку путем легкого нажатия на верхнюю часть корпуса.


Вариант 2
Есть возможность дозаправить штемпельную подушку. Для этого необходимо вынуть штемпельную подушку, положить ее на горизонтальную поверхность и заправить штемпельной краской COLOP соответствующего цвета. Для этого достаточно нескольких капель. В течение 2-3 минут штемпельная краска впитывается в материал подушки, равномерно распределяясь по всей ее площади. Только после этого подушку можно вернуть в оснастку.
Заправка штемпельной подушки краской может продлить срок ее использования на несколько сотен отпечатков, однако со временем сам штемпельный материал изнашивается и подушку необходимо будет заменить на новую.


ВАЖНО!
1. Вынуть подушку из оснастки, прежде чем начать ее заправку. Иначе велика вероятность того, что краска прольется на детали механизма, что может привести к его заеданию. Или краска попадет на корпус оснастки, руки и рабочее место пользователя.
2. Не заправлять штемпельные подушки красками, отличаются по составу от штемпельной краски COLOP. Это может привести к значительному ухудшению качества отпечатка через «свертывание» краски или повреждения клише Ваших печатей и штампов.